A Magyarországon forgalmazott ásványvizek és a debreceni ivóvíz minőségi összehasonlítása

Újlaki Péter

Okl. bányageológus mérnök, okl. vízellátás-csatornázás-szennyvíztisztítási szakmérnök

Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

ujlaki@debreceni-vizmu.hu

# Bevezetés

Napjainkra a fogyasztói szokások oly mértékben megváltoztak, hogy az emberek jelentős része mind otthon, mind a munkahelyén elsősorban palackozott ásványvizet iszik. Ez egyben a csapvíz leértékelését is jelenti, pedig ha szakmai szemmel vizsgáljuk, akkor kijelenhető, hogy hazánk közműves vízellátó rendszereinek többségén keresztül az üzemeltetők a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletnek is megfelelő ásványvizet szolgáltatnak a fogyasztók számára.

Hazánk közműves vízellátásának alapját a felszín alatti vízbázisok képezik. Az itt lévő vízkincs az ásványvizek előretörésével nem kapott elég figyelmet, pedig sok esetben egymás közelében lévő és azonos földtani képződményből vizet termelő kutak közül az egyik hivatalos ásványvizet ad a fogyasztóknak, míg a másik „csupán” csapvizet szolgáltat.

Ha ezt a csapvizet figyelmesebben vizsgáljuk, akkor jól látható, hogy a debreceni csapvíz a 65/2004. (IV.27.) FVM-EszCsM-GKM együttes rendeletnek alapjaiban megfelelő, azaz a debreceni lakosok ásványvizet kapnak a csapon keresztül.

1. Földtani viszonyok

Debrecenben a közüzemi ivó- és az ipari-mezőgazdasági vízellátás alapját a felszíntől 80-270 m mélységben elhelyezkedő, oldott állapotú vasat, mangánt és kis mértékben metánt tartalmazó vizet megfelelő minőségi és mennyiségi biztonsággal adó üledékes kőzetekből (homok, kavicsos homok) álló rétegek adják. Ezek közül is kiemelkedik az alsó-pleisztocén korú rétegek együttese, melyet „vízműves rétegnek” is neveznek. Az e felett lévő és kedvezőtlenebb kifejlődésű középső pleisztocén vízadókat három kút kivételével kizárólag ipari célú víztermelésre használják, míg a mélyebb felsőpannon rétegekre két ivóvizes közüzemi kutat építettek. A rétegvíz-termelő kutak a Debreceni Vízmű Zrt. közüzemi víztermelő telepei és az önálló kutakkal rendelkező ipari vízhasználók miatt a felszínen négy, egymástól jól elkülöníthető zónában találhatók (1. ábra).

2. Víztermelési súlypontok

A nyugati területen lévő 1.számú zónában lévő I. sz. Víztermelő telep 35 db, az alsó-pleisztocén rétegekre (a felszíntől 83-158 m-es mélységközben) telepített kútja mellett néhány, a felső- és középső pleisztocén vízadókat igénybe vevő ipari fogyasztó saját kútja található.

Az északi 2. számú zóna alsó-pleisztocént termelő kútjainak (116-181 m-es mélységköz) száma 40 db, melyből 31 db közüzemi célokat (II. sz. Víztermelő telep) szolgál, a többi ipari és intézményi igényeket elégít ki (TEVA Zrt., DEOEC stb.). A II. sz. Víztermelő telephez tartozik egy, a középső pleisztocén réteget (talpmélység: 113,6 m, szűrőzés: 86,0 – 104,0 m) illetve egy, a felsőpannon vízadót (talp: 278,0 m, szűrőzés: 246,3 – 266,7 m) termelő kút. A zóna jelentős ipari és egyéb célú víztermelése a felszínhez közelebbi középső- és felső-pleisztocén rétegeket szűrőző közel 20 db kútból történik (TEVA Zrt., MGM-Daewoo (FAG), Debreceni Köztemető).

A város D-DK-i részén lévő 3.számú zónában mindhárom pleisztocén réteget igénybe vevő, kizárólag ipari célú vízhasználat van. Az itt található tevékenységek (konzervipari- és ásványvíz-termelés, Hőerőmű, húsfeldolgozás stb.) vízkivétele az alsó-pleisztocén vízadóra (122,0-202,0 m-es mélységköz) nézve a teljes debreceni termelés közel negyedét, míg a felszínhez közelebbi rétegekből származó ipari víznek több mint 50 %-át ebben a zónában veszik ki.

A keleti városrészen lévő 4.számú zóna összesen 28 db kúttal jellemezhető, melyeket a IV.sz. Víztermelő telep működtet az igényeknek megfelelően. Az alsó-pleisztocén rétegek (142,0-214,0 m mélységköz) kútjai mellett az üzem egy kúttal szűrőz felsőpannon vízadót (talp: 273,1 m, szűrőzés: 234,8-264,0 m).

Közcélú vízellátást szolgálnak a Debrecentől DK-re található Vekeri tavi pihenőközpont melletti vízműtelep, ahol két kút adja a vízellátás alapját. Ezek közül az egyik alsó-pleisztocén (talpmélység: 220,0 m, szűrőzés: 181,0 – 215,0 m), a másik középső pleisztocén réteget szűrőz (talpmélység: 97,7 m, szűrőzés: 73,0 – 94,5 m). Dombostanya településrész Debrecentől ÉK-i irányban van és 115,0 m talpmélységű mélyfúrású kútja középső pleisztocén réteget (99,5 – 109,0 m) termelő. A dombostanyai kút 2008. novemberétől tartalék kútként és csak szükség esetén üzemel, mert a településrész vízellátását csővezetéken keresztül, két nyomásfokozóval oldották meg.

1. ábra

3. A közműves víztermelés és időbeni változása

A zónákon belül a kutak termelése az évek során az igények szerint változott. A víztermelési szempontból meghatározó alsó-pleisztocén rétegek együttes - közüzemi, ipari és intézményi – igénybevétele az 1910-es évektől az 1970-es évekig folyamatosan nőtt, így a rétegvíz bázis távlati mennyiségi megóvása érdekében szükségessé vált a Keleti-főcsatornának, mint felszíni vízbázisnak a használata (1976).

Debrecen ivóvízellátásában 1976. óta a tisztított réteg- és felszíni vizet együtt hasznosítják úgy, hogy eleinte az I. sz., majd a II. sz. Víztermelő telep is tisztított felszín alatti és felszíni vizet együttesen, míg a IV. sz. telep kizárólag vas-, mangán- és gáztalanított rétegvizet ad a közüzemi vízhálózatba. A vízigények növekedésével párhuzamosan az 1986-87-es évekig nőtt a kútoldali termelés, mely a fő vízadó alsó-pleisztocén rétegeknél is jól látható (2. ábra).

2. ábra

A termelőkutak nyugalmi szintjének változása jól követi a termelés növekedését, a csúcséveket, az 1990-es évek vízigény csökkenését és a jelenlegi állapotot, melyre a kiegyenlített rétegvízbázis használata jellemző (3. ábra).

3. ábra

4. A termelt rétegek és a víztermelő üzemek által szolgáltatott vízvízkémiai jellemzése

A mélységi vízbázis három eltérő korú vízadót jelent Debrecen közműves vízellátásánál, melyek az alábbiak:

-	középső pleisztocén rétegek	3 db kút

-	alsó-pleisztocén rétegek		94 db kút

-	felsőpannon rétegek		2 db kút

A különböző korú rétegekből származó vizek legfontosabb kémiai összetevőit az alábbiak szerint mutatom be (4. ábra):

4. ábra

Ugyancsak érdekes a szolgáltatott víz telepenkénti kémiai adatainak vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy az I. és II. sz. víztermelő telepek un. kevert vizet szolgáltatnak. Ez azt jelenti, hogy a kutakból származó rétegvizet tisztítási folyamat után tisztavíz medencébe juttatják, ahol a tisztított felszíni vízzel keveredik.

A keverés aránya évszakonként és napszakonként is változó. Éves átlagban (2008. évi adat) a tisztított felszíni víz részaránya 27,6 % az összes szolgáltatott vízhez viszonyítva.

Az 5., 6. és 7. ábrákon a telepek által vízhálózatba juttatott víz kémiai adatain kívül a hazánkban kapható ásványvizek kémiai adatainak maximális és minimális értékeit is feltüntettem.

5. ábra

6. ábra

7. ábra

# Összefoglalás

Összegzésként megállapítható, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett víztermelő telepek vize, azaz a debreceni csapvíz minőségét tekintve megfelel az ásványvíz kategóriának. Kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos, alacsony nátriumtartalmú vízről van szó, mely a kis nátriumtartalma miatt kifejezetten ajánlott a mindennapi fogyasztásra. Ez a tény nagyobb súlyú, minthogy csak érdekes információként kezeljük. A fogyasztókkal kapcsolatos felmérésekből is az derül ki, hogy a hűtött, vagy a szódának elkészített csapvíz íz- és élvezeti értéke a kereskedelemben kapható palackozott ásványvizekével azonos. Ez megnyugtató a fogyasztók számára és egyben öröm a szolgáltatónak is.

# Irodalomjegyzék

[1] 	 Ásványvizek és gyógyvizek Szerkesztette: Borszéki Béla Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1979.

[2] A mélységi vízbázis üzemeltetésének tapasztalatai és várható következtetései a debreceni példán keresztül Újlaki Péter vízellátás-csatornázás-szennyvíztisztítási szakmérnöki diplomadolgozata BME 1993.

[3] Debrecen és Hajdúsámson üzemelő sérülékenynek nyilvánított mélységi vízbázisainak diagnosztikai vizsgálata (1997-2000.) Magyar hidrológiai Társaság Országos Vándorgyűlése Miskolc, 1999. 666-693. oldal

[4] A debreceni rétegvízbázis üzemeltetési tapasztalatai, különös tekintettel az 1987-1998. közötti időszakra. Magyar hidrológiai Társaság Országos Vándorgyűlése Miskolc, 1999. 804-828. oldal

[5] 65/2004. (IV.27.) FVM-EszCsM-GKM együttes rendelet

[6] Debreceni rétegvizek minősége az ásványvíz minősítés tükrében XV. Konferencia a felszín alatti vizekről Újlaki Péter előadása, Balatonfüred 2008. március 26-27.

[7] Az ásványvíz hatása az emberi szervezetre XVI. Konferencia a felszín alatti vizekről Újlaki Péter előadása, Siófok 2009. március 25-26.