- Vízgazdálkodás és vízbázisvédelem

# Újlaki Péter

Debreceni Vízmű Zrt. H-4025 Hatvan u. 12-14. email: ujlaki@debreceni-vizmu.hu

Összefoglalás: - A víz az emberi létezés alapeleme, ezért a már üzemelő felszín alatti vízbázisok védeleme kiemelt jelentőségű. A Vízkeret Irányelv megvalósulásának 2015. december 22-i határideje a vízbázisvédelmi folyamatot még jelentősebbé tette, amihez a megfelelő jogi, intézményi, anyagi és szakember hátteret egyaránt biztosítani kell. Mindezek együttesének optimális működése esetén lehet valódi biztonságot adni a felszín alatti vizeknek.

  - A vízgazdálkodási feladatokon belüli vízbázisvédelemmel kapcsolatos jogi alapok országos és regionális szinten

A jelenlegi adatok alapján hazánkban az üzemelő közműves ivóvízellátó művek napi kapacitása 4,5 millió m3 és a közüzemi vízellátásra szánt víz kitermelése valamivel több, mint 1600 üzemelő vízbázisról történik. Természeti adottságaink következtében a napi szükséglet több mint 90 % - a különböző típusú felszín alatti, míg alig 10 % - a felszíni vizekből származik. Ezeken felül ismeretes még 81 kedvező vízbeszerzési tulajdonságokkal rendelkező terület un. távlati vízbázis is. Az egészséges ivóvíz a természet  lételeme, ugyanakkor a légkört és a litoszférát szennyező emberi tevékenységek a kedvezőtlen hatásoknak jobban kitett felszíni vizek mellett veszélyeztethetik a felszín alatti vízbázisokat is. A WHO ajánlása szerint lehetőleg felszín alatti vizeket kell igénybe venni a közüzemi ellátásban, mert egy-részt a havária-szerű szennyezésekre kevésbé érzékenyek, ugyanakkor vízkezelési technológiájuk egyszerűbb és így olcsóbb. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb, mint a későbbi kármentesítés. Valamennyi hazai üzemelő és távlati vízbázist együtt véve 650-700 van sérülékeny természeti-földtani környezetben.

A fenti tények együttesen indokolták Magyarországon is az üzemelő felszín alatti vízbázisok védelmét szolgáló célprogram alapelveinek kidolgozását (1985-86). Az anyagi fedezet és a korszerű jogi szabályozás megteremtésével csak 1995-ben vált lehetővé az ivóvízbázisok védelmi célprogramjának tényleges elindítása, így az előkészítő felmérések elvégzése és a részletes vizsgálatok állapotértékelési módszertanának kidolgozása. Az országban közel 700, különböző típusú (földtani viszonyok, kutak száma, kapacitás, vízminőség, prognosztizált védőterület nagysága, szennyezőforrások száma, eddigi intézkedések) vízbázis került a célprogramba, melyek közül öt található Debrecenben és környékén.

    - Jogi háttér

Felismerve a felszín alatti vízkészletek állapotában bekövetkező káros jelenségeket és azok várható következményeit a közműves vízellátásra, 1985-ben program készült az üzemelő és távlati vízbázisok védelmére, melyet a Kormány 1986-ban elfogadott. Bár végrehajtása fedezet hiányában nem történt meg, az abban foglalt feladatok, intézkedések több területen előtérbe kerültek, a különösen veszélyeztetett vízbázisok esetében a biztonsági intézkedések felerősödtek. Igy például:

- hatályba lépett a Vízügyi Alapról szóló 1993. évi LXXXIII. Törvény, mely a differenciált vízkészlet-járulék bevezetésével a vízbázisvédelem egyik gazdasági eszköze lett

- előkészítési fázisba lépett a védőterületekkel foglalkozó új jogszabály, valamint a felszín alatti vizekbe való beavatkozás szabályozására vonatkozó közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendelet

- megkezdődött a szennyvízbírság szabályozásának korszerűsítése

- műszaki irányelv készült a védőterületek, védőidomok méretezésére, a felszín alatti ivóvízbázisok biztonságba helyezési folyamataira, a mérő-megfigyelő rendszerekre

- több vízbázison megtörtént a védőterületek lehatárolása, számba vették

- a szennyező forrásokat és néhány helyen megtörtént a védőterület hatósági kijelölése is. Példa mindezekre a Budapest vízellátásnak alapját képező Szentendrei- és Csepel szigeti vízbázisok.

A kutatás-fejlesztés területén a korábbiakhoz képest jóval több eredmény született.  A

PHARE keretből is számos, a vízbázis-védelmet közvetlenül vagy közvetve szolgáló munka elvégzésére került sor.

A Kormány 3401/1992. számú határozatában döntött a csatornázás-szennyvíztisztítás fejlesztési feladatairól az ivóvízbázisok védelmének érdekében. Ennek alapján kezdődött a vizsgálat a feladat- és felelősségi körökre vonatkozóan, valamint az egészséges ivóvízellátás befejezésére irányuló kormányprogramhoz csatlakozva prioritást kaptak a sérülékeny vízbázisokon fekvő települések csatornázási-szennyvíztisztítási beruházásai a céltámogatási rendszeren belül.

1991-1995. között a mintegy 107 Md Ft összes szennyvíz-elhelyezési beruházásból 76 Md Ft jutott a sérülékeny vízbázisokra több, mint 300 településen. Az egyre szűkülő támogatási lehetőségek szükségessé tették a további differenciálást. Elkészült és a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter közzétette az ország településeinek besorolását a vízgazdálkodás és azon belül is elsősorban a vízbázis-védelem szempontjai szerint. Ez alapján történik az önkormányzati beruházások állami támogatásainak odaítélése a szennyvízelhelyezés és regionális hulladéklerakók építése esetén.

Az 1994-es állapotértékelés szerint Magyarország felszín alatti vízkészleteinek jelentős részén jellemző a túlzott mennyiségi igénybevétel, ami 2009-re már egyáltalán nem jellemző. A távlatokat tekintve azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a mennyiségi és minőségi védelem hosszútávú együttes igényét.

1995. augusztusában megszületett a 2249/1995. (VIII.31.) számú kormányhatározat az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról. Az ezt megalapozó előterjesztés az üzemelő sérülékenynek nyilvánított vízbázisok utólagos biztonságba helyezésének feladatait három fázisra osztotta az alábbiak szerint:

- A vízbázisok alapállapot felmérése

Ebben a szakaszban kerül sor az elmaradt hidrogeológiai kutatások elvégzésére, az utánpótlódási területek lehatárolására, a szennyezőforrások számbavételére, felderítésére, mérő-megfigyelő hálózatok telepítésére, a szennyező folyamatok, a vízkészlet jelenlegi állapotának megismerésére és a tendenciák vizsgálatára stb. E vizsgálatok alapján kerül sor a hidrogeológiai védőterület kijelölésére és készül terv a biztonságba helyezésre, mely összefoglalja a szükséges intézkedéseket.

Mivel az alapállapot felmérésnek a vízbázis telepítésével egy időben kellett volna megtörténnie és az önkormányzatok ennek hiányában vették át a vízműveket, ennek a fázisnak a pénzügyi alapját a kormányzati beruházási keret jelenti.

- A vízbázisok biztonságba helyezése

Ebben a fázisban kerül sor a biztonságba helyezési terv szerinti intézkedések végrehajtására. Például bizonyos szennyező-források kitelepítése, egyes szennyező tevékenységek megszűntetése, korlátozása, aktív vízbázis-védelmi intézkedések bevezetése, víztisztítási technológia alkalmazása, ill. súlyos esetben a vízbázis kitelepítése. A szennyezőforrások és egyéb szennyezések felszámolásánál alapelvként a „szennyező fizet” elvet kell(ene…) alkalmazni és ide kapcsolódik az un. nemzeti kármentesítési program, mely az állami felelősségi körbe tartozó szennyezések felszámolására irányul s melyben szintén kiemelt szempont az ivóvízbázisok védelme.

Ezekhez a beruházásokhoz a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok nyújtanak támogatást.

- A vízbázisok biztonságban tartása, a biztonságos üzemeltetés

Ennek keretében üzemi megfigyelő-ellenőrző rendszert kell működtetni a vízbázis területén az esetleges szennyező folyamatok nyomon követésére és előrejelzésére. A védőterület egészét ellenőrzés alatt kel tartani az illegális szennyezések megakadályozása érdekében. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a vízminőség alakulását, megfelelő laboratóriumi háttér és értékelés igénybevételével, hogy az üzemeltető és rajta keresztül a vízellátásért felelős szervek naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a gondjaikra bízott vízellátás biztonságosságáról és ne kerülhessenek  váratlan helyzet elé.

Ez a feladat teljes egészében az üzemeltetőkre hárul, költségeit a vízdíjnak kell tartalmaznia.

Az ország területén összesen 658 vízbázis szerepelt a célprogramban, melyek különböznek egymástól kapacitásban, víztípusban, vízföldtani viszonyaiban, a kutak számában, elhelyezkedésében, mélységében, vízminőségben, az azokon lévő szennyezőforrások számában, nagyságában és milyenségében, az eddig megtett intézkedésekben. stb.

Ez azt jelenti, hogy vízbázisonként jelentős eltérések voltak (ill. részben  még vannak) a diagnosztikai feladatokban illetve az arra fordítandó időben és költségekben egyaránt. Az egyes vízbázisok tekintetében az alapállapot felmérés időigénye a vízbázis nagyságától és a feladatoktól függően 1-4 év.

Az alapállapot-felmérés (diagnosztikai fázis) végrehajtása az alábbiak szerint alakul:

A vízügyi igazgatóságok a vízbázisokra vonatkozóan együttműködési megállapodást kötnek a vízműtulajdonos önkormányzatokkal az alapállapot-felmérés (diagnosztika) végrehajtásával kapcsolatban, hogy az önkormányzatok közreműködése (pl. adatszolgáltatás) illetve a vízbázisvédelmi tevékenységben való folyamatos részvétel biztosított legyen.

Azoknál a vízbázisoknál (így pl. Debrecen I. és II.sz. víztermelő üzemeinek vízbázisai, Hajdúsámson vízbázisa), ahol 1997-98. időszakában elkezdődött a diagnosztikai vizsgálat, a vízügyi igazgatóságok pályázatot írtak ki az alapállapot-felmérés végrehajtására és a biztonságba helyezési terv elkészítésére a közbeszerzési törvény szabályai szerint. A nyertes pályázóval a vízügyi igazgatóságok pályázatot kötöttek, melynek végrehajtását felügyelték és ellenőrizték. A munka befejezésével a beruházás keretében készült létesítményeket (pl. figyelőkutakat) a vízügyi igazgatóságok átadták a vízműtulajdonosnak.

Kívánatos volt annak az elvnek az érvényesítése, hogy az üzemeltető vízművek ne csak mint adatszolgáltatók legyenek, hanem a tényleges alapállapot-felmérésben tevőlegesen részt is vegyenek. Alvállalkozók illetve – mint a Debreceni Vízmű Rt. esetében is – ahol erre vonatkozóan megfelelt a szakmai-műszaki háttér, fővállalkozók is lehettek a vízművek.

Az alapállapot-felmérés végeredménye és a vízbázis biztonságba helyezési tervében foglaltak alapján az önkormányzatnak (vízműtulajdonos) kell(ett volna) dönteni a további intézkedésről. (Megjegyzés: A „volna” a korábbi elképzelések, tervek és a magyar valóság találkozása miatt került bele ezekbe a gondolatokba. Ugyanis az országosan elkészített alapállapot felmérések ill. az intézkedési tervek megvalósítására nem került sor. Hivatalosan fogalmazva: „a határozatok kiadásai folyamatban vannak ”.)

Az intézkedéseket rögzítő határozatok kiadása esetén a biztonságba helyezési intézkedések az alábbi két véglet között várhatók:

- A vízbázis jelenleg is biztonságban van, feladat csak a védőterület hatósági kijelölése és telekkönyvi bejegyzése, a jelenlegi állapot fenntartása és figyelemmel kísérése.

- A vízbázis olyan súlyosan elszennyeződött, illetve rövidesen elszennyeződik, hogy rehabilitálása, a megfelelő ivóvíz biztosítása már nem lehetséges, vagy csak nagyon magas költségek árán. A vízellátást új vízbázis telepítésével kell megoldani.

A célprogram keretében 1997-ben mintegy 150 vízbázison indult meg a

diagnosztikai vizsgálat kb. 350 millió Ft felhasználásával.

A 2266/1997.(IX.5.) Korm. határozatban, mely az ivóvízbázisok alapállapot-felmérésének előkészítésére irányuló cselekvési program végrehajtásáról és az alapállapot-felmérés végrehajtására készült intézkedési tervről szól, az alábbiak szerepelnek:

- jóváhagyja az ivóvízbázisok alapállapot-felmérésének előkészítésére irányuló cselekvési program végrehajtásáról készült beszámolót;

- elrendeli az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok alapállapot-felmérésének 2004. december 31-ig történő befejezését;

- felhívja a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, hogy az éves költségvetési törvényjavaslat tervezetének KHVM fejezetében az alapállapot-felméréshez szükséges pénzeszközök tervezésénél az alábbi ütemezésnek megfelelő prioritást biztosítson:

Év				Millió Ft

(1997. évi árszinten)

1998.				1300

1999.				1994

2000.				2355

2001.				2053

2002.				1589

2003.				898

2004.				296

- elrendeli, hogy a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter kétévenként készítsen tájékoztatót a Kormány részére az alapállapot-felmérés beruházásainak állásáról;

- hatályon kívül helyezi az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról szóló 2249/1995.(VIII.31.) Korm. határozat 1.,2. és 3.a. pontjait.

A vízgazdálkodás, vízbázisvédelem, kármentesítés és intézményrendszer témakörben érvényben lévő fontos rendelek, határozatok, szabványok, előírások:

A)	VÍZGAZDÁLKODÁS

94/2007.(XII.23.) KvVM rendelet:	a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről

1995. évi LVII. törvény:		a vízgazdálkodásról

2001. évi LXXI. törvény:		a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

2005. évi CXXXI. törvény:		egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról

Ezen belül:	a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

2007. évi XXIX. törvény:		egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról

Ezen belül:	a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

- VÍZBÁZISVÉDELEM

Az „A) VÍZGAZDÁLKODÁS” fejezetben szereplő törvények, rendeletek, szabványok mellett az alábbi törvények, rendeletek, szabványok tekinthetők meghatározónak:

MI-10 243/2-79			Figyelőkutak kialakítása

1995. évi LIII. törvény:		a környezet védelmének általános szabályairól

123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet:	a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

MSZ 21464 (1998.május)		Mintavétel a felszín alatti vizekből

33/2000.(III.17.) Korm. rendelet:	a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról

10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet: a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

201/2001.(X.25.) Korm. rendelet:	az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet:	a víziközművek üzemeltetéséről

27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet:	a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

30/2004.(XII.30.) KvVM rendelet:	a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet:	a felszín alatti vizek védelméről

299/2007.(XI.9.) Korm. rendelet:	a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet módosításáról

367/2004.(XII.26.) Korm. rendelet:	a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet módosításáról

2005. évi CXXXI. törvény:		egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról

Ezen belül:	a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

7/2005.(III.1.) KvVM rendelet:	a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet módosításáról

47/2005.(III.11.) Korm. rendelet:	az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet módosításáról

51/2006.(XII.27.) KvVM rendelet:	a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004.(XII.30.) KvVM rendelet módosításáról

2007. évi XXIX. törvény:		egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról

Ezen belül:	a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet:	a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

298/2007.(XI.9.) Korm. rendelet:	a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet módosításáról

6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet: a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezettségének határértékei a 10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet egyidejű hatálytalanítása mellett

- KÁRMENTESÍTÉS

Az „A) VÍZGAZDÁLKODÁS” ; „B) VÍZBÁZISVÉDELEM” fejezetben szereplő törvények, rendeletek, szabványok mellett az alábbi törvények, rendeletek, szabványok tekinthetők meghatározónak:

132/1997.(VII.24.) Korm. rendelet:	a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról

21/1999.(VII.22.) KHVM-KöM együttes rendelet:	a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól

3/2005.(II.22.) KvVM rendelet:	egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról

Ezen belül:	a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól szóló 21/1999.(VII.22.) KHVM-KöM együttes rendelet módosítása

14/2005.(VI.28.) KvVM rendelet:	a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

- VÍZKERETIRÁNYELV

Az „A) VÍZGAZDÁLKODÁS” ; „B) VÍZBÁZISVÉDELEM” ; „C) KÁRMENTESÍTÉS” fejezetben szereplő törvények, rendeletek, szabványok mellett az alábbi törvények, rendeletek, szabványok tekinthetők meghatározónak:

Az Európai Unió 2000/60/EK számú irányelv:	a közösségi fellépés kereteinek meghatározása a védelmi politika terén

203/2001.(X.26.) Korm. rendelet:	a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

6/2002.(XI.5.) KvVM rendelet:	az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

274/2002.(XII.21.) Korm. rendelet:

Ezen belül:	a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001.(X.26.) Korm. rendelet módosításáról

220/2004.(VII.21) Korm. rendelet:	a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

221/2004.(VII.21.) Korm.rendelet:	a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

368/2004.(XII.26.) Korm. rendelet:	a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

31/2004.(XII.30.) KvVM rendelet:	a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

110/2005.(VI.23.) Korm. rendelet:	a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Víz Keretirányelv Főosztályának közleménye:	a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemtervéről és munkaprogramjáról (2006-2009. évek között)

40/2006.(X.6.) KvVM rendelet:	a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról

92/2007.(IV.26.) Korm. rendelet:	a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

93/2007.(IV.26.) Korm. rendelet:	a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21) Korm. rendelet módosításáról

- INTÉZMÉNYRENDSZER

72/1996.(V.22.) Korm. rendelet:	a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

205/2001.(X.26.) Korm. rendelet:	az egyes vízgazdálkodással összefüggésben lévő jogszabályok módosításáról

Ezen belül:	az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatásköréről

29/2004.(XII.25.) KvVM rendelet:	a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről

276/2005.(XII.20.) Korm. rendelet:	a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről

347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet: a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

379/2007.(XII.23.) Korm. rendelet:	a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról

5/2009. (IV.14.) KvVM rendelet:	a vízgazdálkodási tanácsokról

8.1.2.	Intézményrendszer és intézményi szerepek

A vízbázisvédelmi program helyi irányítói a vízügyi igazgatóságok voltak. Ugyanis az 1997-2007. között végrehajtott vizsgálatok részben a pénzügyi források kimerülése, részben a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10 éves „érdemi működésének” befejeződése óta állami finanszírozású diagnosztikai vizsgálat nem kezdődött.

Kiemelendő, hogy a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet 23.§ (1) bek. a) pontjában foglaltak szerint: „üzemelő vízbázis (vízkivétel), vízilétesítmény esetén a határozatnak megfelelő ütemezésben, de nem később, mint a hatálybalépéstől számított 10 éven belül”, b) pontjában foglaltak szerint „a távlati ivóvízbázis esetén a kijelöléstől számított 8 éven belül”, c) pontjában foglaltak szerint „a folyamatban lévő engedélyezési eljárás alatt álló, de üzemeltetési engedéllyel még nem rendelkező vízkivétel, vízilétesítmény esetén a határozatnak megfelelő ütemezésben, de nem később, mint a hatálybalépéstől számított 5 éven belül kell kialakítani.”

Jelenleg már a KEOP pályázatok adnak lehetőséget az új vízbázisvédelmi vizsgálatok elkezdéséhez. Az érvényben lévő előírások értelmében 1 éves időtartamra szól ez a fajta pénzügyi segítség, a pályázatok elbírálója és a munkák ellenőrzéséért felelős intézmények a helyi vízügyi igazgatóságok.

Ehhez kapcsolódóan lényeges részletezni azt, hogy a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköreit a 276/2005.(XII.20.) Korm. rendelet és a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet határozza meg.

Ezek értelmében az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatási feladatokat az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a területi szervek és a miniszter által alapított Vízügyi Központ és Közgyűjtemények (VKK) költségvetési szerv látják el.

A Főfelügyelőség a miniszter irányítása alatt működő minisztériumi hivatal, mely budapesti székhelyű, illetékessége az egész országra kiterjed és önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A területi szervek a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás, közszolgáltatás és vagyonkezelés területi feladatait látják el. A területi szervekhez tartoznak a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok és a nemzeti park igazgatóságok.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek gyakorolják a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági és szakhatósági jogköröket.

A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet; koordinálja, illetve közreműködik a működési területe vízgazdálkodást érintő koncepciók és tervek elkészítésében;gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről.

A nemzeti park igazgatóságok elsődlegesen véleményezik a különböző szintű területfejlesztési koncepciókat és programokat, a területrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat és a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartási tervét; szervezik, irányítják és segítik a természetvédelmi őrszolgálatokat és közreműködnek a régészeti örökség védelmével kapcsolatos őrzési feladatokban; ellátják a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek fenntartásával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat; vezetik a természetvédelmi területek nyilvántartását, természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő létesítményeket tartanak fenn és működtetnek.

A kármentesítéseket felügyelő környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek hatósági tevékenységi munkájáról az alábbiakat kell kiemelni (forrás: A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének környezeti állapota 2008. évben I. kötet Észak-alföldi régió Debrecen, 2009. április):

„A felügyelőség elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági jogkörben engedélyez, ellenőriz, kötelez és bírságol, továbbá más eljárásokban szakhatóságként közreműködik.

Külön jogszabályban meghatározott környezeti zaj- és rezgésvédelmi ügyekben másodfokú hatósági jogkört gyakorol.

Mindezt a társadalmi célok megvalósítása eszközeként, az érdekeltek igényeiből kiindulva, de a vonatkozó jogi, műszaki előírások keretein belül végzi, gyakran ésszerű konszenzus alapján.

Alapvető célja a hatósági jogalkalmazás színvonalának az erősítése, az egységes jogalkalmazás érvényesítése, a hatályos jogszabályokban, szakmai irányelvekben, illetve az ágazati célkitűzésekben meghatározott környezetvédelmi, természet-tájvédelmi és vízügyi feladatok összehangolt szakszerű ellátása úgy, hogy a felügyelőség kifelé történő megnyilvánulása egységes legyen.

A felügyelőség hatósági feladat ellátására is jelentős hatással van azáltal, hogy a közigazgatás korszerűsítésével és az ügyfélszolgálati rendszerek modernizálásával kapcsolatos lépések az elmúlt években reflektorfénybe kerültek és mind a mai napig nem veszítettek aktualitásukból.

A teljesítményorientáltság, hatékonyság és ügyfélbarát ügykezelés, valamint a szolgáltató jelleg erősítése mind-mind alapvetően jellemzi a hatósági munkát.

A felügyelőség az állam és a környezeti szereplők közötti partneri viszonyra épített környezetvédelmi szabályozás továbbfejlesztésére törekedett a napi jogalkalmazás során is. A környezet ügyében partnerként kezeli az állampolgárokat és szervezeteiket, a gazdálkodó szervezeteket és az önkormányzatokat, biztosítja a naprakész információk áramlását.

A természeti erőforrások és értékek védelme, fenntartható használata érdekében szükség volt a Natura 2000 területek, illetve a védett természeti területek felügyeletében, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és intézkedési programok készítésében való részvétel, az ivóvízbázisok biztonságba helyezése érdekében a védőterületek kijelölésére és a veszélyeztető szennyezőforrások felszámolására.

A fenti hatósági szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintően az évek folyamán számos új törvény, kormányrendelet és egyéb szintű jogszabályi rendelkezés született illetve lépett hatályba.

A jogalkalmazási problémák rendszeres elemzése kapcsán, szükség esetén jogszabály módosítási, továbbá jogszabály alkotási, jogharmonizációs és deregulációs javaslatokkal él a felügyelőség.

A környezetvédelmi szabályozás hatékonyságának első számú viszonyítási alapja (indikátora) az, hogy hogyan alakulnak a környezethasználatok, illetve a környezet állapota.”

  - A vízbázis védelmének keretirányelvei EU, nemzeti, illetve regionális szinten

Az Európai Közösségek vízpolitikájának újragondolása már az 1980-as évek végén

megkezdődött. Az 1988-ban, Frankfurtban tartott vízügyi-környezeti miniszteri találkozó következtetései rámutattak az ökológiai minőséget lefedő közösségi joganyag szükségességére. A következő lépések az 1991-ben Hágában a felszín alatti vizekről tartott miniszteri értekezleten történtek. A résztvevők kinyilvánították, hogy cselekvésre van szükség a felszín alatti vizek hosszú távú minőségi romlásának elkerüléséhez és szükségesnek tartottak egy 2000-ig végrehajtandó olyan cselekvési program elindítását, melynek célja az édesvízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás és azok védelme.

Az Európai Tanács 1995. december 18-án elfogadott következtetései többek között egy új keret jellegű irányelv felvázolását kívánták meg a fenntartható vízvédelmi politika alapelveinek meghatározására és az Európai Bizottságot egy olyan javaslat kidolgozására kérték fel, mely összhangban áll az állampolgárok, a civil szervezetek és más érdekelt intézmények vízzel kapcsolatos elvárásaival is. A folyamat fontos állomása volt az 1996-ban, Brüsszelben tartott Víz Konferencia, melyen az EU intézményein és a tagországok képviselőin kívül számos érdekelt, pl. civil szervezetek, az ipar és mezőgazdaság szereplői, fogyasztók és környezetvédők képviselői vettek részt. A konferencia ajánlásait elfogadva a Bizottság megkezdte az EU vizes szabályozásának átalakítását.

Az Európai Tanács és az Európai Unió Bizottsága 2000. október 23-án hagyta jóvá a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK számú irányelvet, mely a hétköznapi gyakorlatban a Víz Keretirányelv (röviden: VKI) néven vált közismertté.

A hatálybalépés dátuma: 2000. december 22. Ettől az időponttól számítják a különböző teljesítendő határidőket. A Keretirányelv nevéből adódóan „keretet” kíván biztosítani a Közösség édesvízzel kapcsolatos szabályozásának, lefektetve egy új vízpolitika alapjait, azzal a céllal, hogy az európai vizek „jó állapotot” érjenek el 2015-re.

Ennek az általános célkitűzésnek az elemei a következők:

- a vizekkel kapcsolatban lévő (a vízi és a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi) ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása

- a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése

- a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának) csökkentésével a vízminőség javítása

- a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése és további szennyezésük megakadályozása

- az árvizek és aszályok hatásának mérséklése.

A Keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A jó ökológiai állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket össze kell hangolni az árvízi ill. belvízi védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel, legyen szó szennyvízkezelésről, az ivóvíz kérdéséről, vagy a vízi közlekedés fejlesztési elképzeléseiről.

Kötelezettségek:

A Víz Keretirányelv (rövidítve: VKI) különböző határidőkre és tartalommal feladatokat és jelentési kötelezettségeket ír elő a tagországok számára. Magyarország az első jelentést 2004. júniusában a 3. cikkely előírásainak megfelelően nyújtotta be az Európai Bizottság számára. Ez tartalmazza Magyarország Duna-vízgyűjtőterületen belüli meghatározását, térképi bemutatását, a hatáskörrel rendelkező hatóság (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium = KvVM) megnevezését, illetékességének meghatározását, a KvVM keretirányelvhez kapcsolódó felelősségi köreinek listáját és a nemzetközi kapcsolatok leírását.

A második jelentés az ország területén található víztestek jellemzéséről, a vizeket érő hatások elemzéséről, a vízhasználatok gazdaságossági szempontú értékeléséről és a védett területek listájának elkészítéséről szólt. Ezt hazánk szakemberei az Európai Közösség Víz Igazgatói által elfogadott elvek alapján készítették el és nyújtották be a 2005. március 22-ei határidőre. Ezt követően egy közérthetően fogalmazott népszerűsítő kiadvány készült 2000 példányban, mely bemutatja a VKI célját, fogalmait és végrehajtásának helyzetét Magyarországon és a Duna-vízgyűjtőkerületben egyaránt.

A VKI, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírja, hogy 2009. december 22-éig Országos Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervet kell készíteni Magyarország teljes területére. Ennek rövidítése: OVGT

Határidők:

2009-ig	1.	vízgyűjtő kerületenként intézkedési program kidolgozása, mely

kiterjed:

        - a vízminőség védelmére

        - felszíni ill. felszín alatti víztestek mesterséges dúsítására

        - balesetszerű szennyezési események hatásainak megelőzésére, csökkentésére

2.	vízgyűjtő gazdálkodási tervek:

        - elfogadása

        - közzététele

2010-ig	1.	összefoglaló jelentés az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv céljára

készített elemzésekről, monitoring programokról

2.	vízügyi szolgáltatások költségmegtérítésének és a „szennyező fizet” elvének figyelembe vétele

2015-ig	1.	felszíni víztestek állapotának megőrzése

2.	mesterséges és erősen módosított felszíni víztestek védelme, javítása, helyreállítása

3.	szennyezettség csökkentése

4.	vízbázisok, távlati vízbázisok meghatározása, védelme

5.	az előírt vízminőség biztosítása az alkalmazott víztisztítási technológiával

  - A hazai vízbázisvédelmi program elvei, folyamata és eredményei

A vízbázisvédelmi folyamat és részelemei : (1. ábra)

1. ábra

A vízbázisvédelem folyamata három egymást követő részben valósul meg, melyek az alábbiak:

- Alapállapot felmérés (diagnosztikai fázis)

Az előadásban elsősorban ennek a szakasznak lényegi, a földtani kutatásokban és az oktatásban is felhasználható elemeit hangsúlyoztam. Az alapállapot felmérés során a vízkészlet jelenlegi helyzetének felmérése, a szennyezőforrások felmérő vizsgálata, a mérő-figyelő kúthálózat (monitoring rendszer) kiépítése, az utánpótlódási terület lehatárolása, a hidrogeológiai védőterület kijelölése és az un. biztonságba helyezési terv elkészítése történik.

- Biztonságba helyezési fázis

A biztonságba helyezési tervben rögzített intézkedések végrehajtása, a monitoring rendszer üzemeltetése és a kijelölt hidrogeológiai védőterület kialakítása jelentik a második fázis fő feladatait. Ennek során a feltárt szennyezőforások tevékenységének korlátozására ill. végső esetben megszüntetésére is sor kerülhet.

- Biztonságban tartási fázis

A vízbázisvédelem végső célja a felszín alatti készletek biztonságos hasznosítása, mely azonban csak a megfelelő minőségben végrehajtott diagnosztikai és biztonságba helyezési fázisokkal valósítható meg. A védőterületet ellenőrzés alatt kell tartani, továbbá a mérő-figyelő rendszer és a termelő kutak segítségével folyamatosan ellenőrizni kell a vízminőséget, valamint meg kell akadályozni az engedély nélküli és a vízbázisra veszélyes tevékenységeket. Ezek a jelenlegi elképzelések szerint teljesen az üzemeltető feladatai lesznek, a költségeket pedig be kell építeni a vízdíjba.

  - Vízbázisvédelem gyakorlati példái hazai esettanulmányok bemutatásával

8.4.1.	Debrecen és környékének vízellátása és a felszín alatti vízbázis kapcsolata

Debrecenben a közüzemi ivó- és az ipari-mezőgazdasági vízellátás alapját a felszíntől 80-220 m mélységben elhelyezkedő, oldott állapotú vasat, mangánt és kis mértékben metánt tartalmazó vizet megfelelő minőségi és mennyiségi biztonsággal adó üledékes kőzetekből (homok, kavicsos homok) álló rétegek adják. Ezek közül is kiemelkedik az alsópleisztocén korú rétegek együttese, melyet „vízműves rétegnek” is neveznek. Az e felett lévő és kedvezőtlenebb kifejlődésű középső pleisztocén vízadókat egy kút kivételével kizárólag ipari célú víztermelésre használják, míg a mélyebb felsőpannon rétegekre egy ivóvizes közüzemi kutat építettek. A rétegvíztermelő kutak a Debreceni Vízmű Zrt. közüzemi víztermelő üzemei és az önálló kutakkal rendelkező ipari vízhasználók miatt a felszínen négy, egymástól jól elkülöníthető zónában találhatók (2. ábra).

A nyugati területen lévő 1.számú zónában lévő I.sz. Víztermelő telep 35 db, az alsópleisztocén rétegekre (a felszíntől 83-158 m-es mélységközben) telepített kútja mellett néhány, a felső- és középső pleisztocén vízadókat igénybe vevő ipari fogyasztó saját kútja található.

Az északi 2.számú zóna alsópleisztocént termelő kútjainak (116-181 m-es mélység-köz) száma 40 db, melyből 31 db közüzemi célokat (II.sz. Víztermelő telep) szolgál, a többi ipari és intézményi igényeket elégít ki (Biogal Rt., DOTE stb.). A II.sz. Víztermelő telephez tartozik egy, a középső pleisztocén réteget (talpmélység: 113,6 m, szűrőzés: 86,0 – 104,0 m) illetve egy, a felsőpannon vízadót (talp: 278,0 m, szűrőzés: 246,3 – 266,7 m) termelő kút. A zóna jelentős ipari és egyéb célú víztermelése a felszínhez közelebbi középső- és felsőpleisztocén rétegeket szűrőző közel 20 db kútból történik (Biogal Rt., MGM-Daewoo, Debreceni Köztemető).

A város D-DK-i részén lévő 3.számú zónában mind-három pleisztocén réteget igénybe vevő, kizárólag ipari célú vízhasználat van. Az itt található tevékenységek (konzervipari- és ásványvíz-termelés, Hőerőmű, dohánygyártás, húsfeldolgozás stb.) vízki-vétele az alsópleisztocén vízadóra (122-202 m-es mélységköz) nézve a teljes debreceni termelés közel negyede , míg a felszínhez közelebbi rétegekből származó ipari víznek több mint 50 %-át ebben a zónában veszik ki.

A keleti városrészen lévő 4.számú zóna összesen 28 db kúttal jellemezhető, melyeket a IV.sz. Víztermelő telep működtet az igényeknek megfelelően. Az alsópleisztocén rétegek (142-214 m mélységköz) kútjai mellett az üzem egy kúttal szűrőz felsőpannon vízadót (talp: m, szűrőzés: 235-264 m).

Közcélú vízellátást szolgálnak a Debrecentől DK-re található Vekeri tavi pihenőközpont melletti vízműtelep, ahol két kút adja a vízellátás alapját. Ezek közül az egyik alsópleisztocén (talpmélység: 220,0 m, szűrőzés: 181,0 – 215,0 m), a másik felsőpleisztocén réteget szűrőz (talpmélység: 97,7 m, szűrőzés: 73,0 – 94,5 m). Dombostanya településrész Debrecentől ÉK-i irányban van és 115,0 m talpmélységű mélyfúrású kútja középső pleisztocén réteget (99,5 – 109,0 m) termelő.

2. ábra

A zónákon belül a kutak termelése az évek során az igények szerint változott. A víztermelési szempontból meghatározó alsópleisztocén rétegek együttes - közüzemi, ipari és intézményi – igénybevétele az 1910-es évektől az 1970-es évekig folyamatosan nőtt, így a rétegvízbázis távlati mennyiségi megóvása érdekében szükségessé vált a Keleti-főcsatornának, mint felszíni vízbázisnak a használata (1976).

Debrecen ivóvízellátásában 1976. óta a tisztított réteg- és felszíni vizet együtt hasznosítják úgy, hogy eleinte az I.sz., majd a II.sz. Víztermelő Üzem is tisztított felszín alatti és felszíni vizet együttesen, míg a IV.sz. Üzem kizárólag vas-, mangán- és gáztalanított rétegvizet ad a közüzemi vízhálózatba. A vízigények növekedésével párhuzamosan az 1986-87-es évekig nőtt a kútoldali termelés, mely a fő vízadó alsópleisztocén rétegeknél is jól látható (3. ábra).

3. ábra

A termelőkutak nyugalmi szintjének változása jól követi a termelés növekedését, a csúcséveket, az 1990-es évek vízigény csökkenését és a jelenlegi állapotot, melyre a kiegyenlített rétegvízbázis használata jellemző (4. ábra).

4. ábra

A Debrecen környéki települések (Hajdúsámson, Ebes, Hajdúböszörmény, stb.) kizárólag a felszín alatti vízbázist veszik igénybe. Az ivóvíz- és egyéb célú igényeket kielégítő kutakat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. és részben a helyi önkormányzatok üzemeltetik. A rétegvízbázisok összefüggő egységet képeznek, az üledékes vízadók feltételezett utánpótlódási területe a térségtől ÉÉK-re lévő Nyírség és a kapcsolódó határon túli területek. Az utánpótlódás azonban időben hosszabb folyamat, amihez az elvégzett izotópos vízkor meghatározások adnak információt. Ezek alapján a felsőpannon korú rétegekből 20500-22300 , az alsópleisztocén vízadókból 6150-13100, a középső pleisztocén rétegekből 2550-4000, a felső pleisztocénből 1200-1600 éves vizet termelnek.

A felszín alatti vízbázis együttese így önmagában is indokolttá tette a vízbázisvédelmi munkák e területen történő elindítását.

8.4.2.	Az üzemelő felszín alatti vízbázisok védelmi munkáinak helyzete Debrecenben és környékén

Debrecen területén és környékén 1997-ben három vízbázist (Debrecen I. és II.sz. Víztermelő Üzem és Hajdúsámson Vízmű vízbázisai) jelöltek ki részletes vizsgálatra, melyek alapállapot felmérését a pályázatok győztese, a Debreceni Vízmű Részvénytársaság mint fővállalkozó 1997. IV. negyedévben kezdte el. A munkák megbízója a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság volt, mely a VITUKI Hidrológiai Intézetével részben a szakmai felügyeletet is ellátta. 1998-ban újabb Debrecen közeli vízbázison (Ebes) kezdődhetett el a diagnosztikai munka. Szakmailag továbbiak területek bevonására volt szükség, hiszen a területet egységes felszín alatti vízbázisként kell kezelni, így a lokális vizsgálatokat regionálisokká kell kiterjeszteni.

Az anyagi korlátok kényszerítő ereje miatt ez az elvárás csak részben valósult meg, de a 2009. április 17-ei állapot szerint a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területén így is 35 db üzemelő közüzemi vízbázist minősítettek sérülékenynek az előzetes vizsgálatok alapján. Ebből 24 helyen már elkezdődött ill. ebből már 22 db vízbázis esetén be is fejeződött a diagnosztikai vizsgálat. 11 helyen még nem kezdődtek el a részletes vizsgálatok.

A 22 db részletes vizsgálat során egy vízbázis nem bizonyult sérülékenynek, három vízbázisnál pedig nem kellett védőterületet kijelölni, mivel a védőidomnak nincs felszíni metszete. Két helyen meghatározásra került a hidrogeológiai „A” védőövezet (az elérési idő 5 év), azaz az 5 éves elérési idejű védőidomnak van felszíni metszete. 16 vízbázisnál a „B” hidrogeológiai védőövezet kialakítására tett javaslatot a diagnosztikai vizsgálat készítője, mivel itt csak az 50 éves elérési idejű védőidomnak van felszíni metszete.

A Felügyelőség illetékességi területén három db távlati vízbázis is van, melyeknél már befejeződtek a diagnosztikai vizsgálatok. A vizsgálatokat követően hatósági kijelölés, korlátozások és biztonságba helyezések is életbe léptek.

Található még három olyan üzemelő vízbázis, melyek diagnosztikai vizsgálatai már befejeződtek. Ezeknél a határozatok kiadása folyamatban van.

A Felügyelőség illetékességi területén lévő védőterület meghatározás szempontjából kiemelt vízbázisok 2009. április 17-ei állapota az alábbi:

| Vízbázis neve | Védőterület meghatározás | Megjegyzés | Kijelölés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Üzemelő sérülékeny |  |  |  |
| Balmazújváros | végleges | „B” védőterület | folyamatban |
| Berekböszörmény | végleges készül |  |  |
| Biharkeresztes | végleges készül |  |  |
| Debrecen I-II. | végleges | „B” védőterület |  |
| Debrecen IV. | végleges | „B” védőterület |  |
| Ebes | végleges | Védőidom | folyamatban |
| Egyek | végleges | „B” védőterület | folyamatban |
| Folyás | előzetes |  |  |
| Gáborján | előzetes |  |  |
| Görbeháza | előzetes |  |  |
| Hajdúböszörmény-Pród | előzetes |  |  |
| Hajdúhadház-Fényestelep | előzetes |  |  |
| Hajdúnánás | végleges |  |  |
| Hajdúsámson | végleges | „B” védőterület |  |
| Hajdúszoboszló | végleges | „A”, „B” védőterület | 1243/28/2007. |
| Hortobágy | előzetes |  |  |
| Hosszúpályi | előzetes |  |  |
| Kaba | végleges |  | folyamatban |
| Komádi | végleges készül |  |  |
| Létavértes | végleges | „B” védőterület | folyamatban |
| Nádudvar | végleges | „B” védőterület |  |
| Nyíracsád | végleges | „B” védőterület |  |
| Nyíradony-Tamásipuszta | végleges | „B” védőterület | folyamatban |
| Nyírmártonfalva | végleges | „B” védőterület |  |
| Polgár | végleges | „B” védőterület |  |
| Tiszadada | végleges | „B” védőterület |  |
| Tiszaeszlár | előzetes |  |  |
| Tiszalök | Végleges | „B” védőterület | 187/12/2007. |
| Tiszanagyfalu | előzetes |  |  |
| Vízbázis neve | Védőterület meghatározás | Megjegyzés | Kijelölés |
| Tiszavasvári | végleges | védőidom | 1428/12/2007. |
| Told | előzetes |  |  |
| Újszentmargita | végleges | „B” védőterület | folyamatban |
| Újszentmargita-Bagota | előzetes |  |  |
| Újszentmargita-Tuka | végleges | „A”,„B” védőterület | folyamatban |
| Vámospércs | végleges | „B” védőterület | 975/31/2007. |
| 2. Távlati |  |  |  |
| Polgár-Nyugat | végleges | „A”,„B” védőterület | 1411-18/2003. |
| Tiszacsege-Észak | végleges | „A”,„B” védőterület | H-6120/2004. |
| Tiszacsege-Nyugat | végleges | „A”,„B” védőterület | H-5891/2004. |
| 3. Üzemi |  |  |  |
| Debrecen, Bartók Kft. | végleges | „B” védőterület |  |
| Debrecen, Ráthonyi Kft. | végleges | védőidom | folyamatban |
| Hajdúszoboszló, Dunaimpex Kft. | végleges | „B” védőterület |  |
| 4. INTERREG III/A HU-RO-SCG-1/295 |  |  |  |
| Bedő | végleges | védőidom |  |
| Fülöp | végleges | védőidom |  |
| Kismarja | végleges | védőidom |  |
| Körösszegapáti | végleges | védőidom |  |
| Körösszakál | végleges | védőidom |  |
| Monostorpályi | végleges | védőidom |  |
| Nyírábrány | végleges | védőidom |  |
| Pocsaj-Esztár | végleges | védőidom |  |
| 5. KEOP 2.2.3. |  |  |  |
| Hajdúbagos |  | Diag. feltárás eng. |  |
| Hajdúszovát |  | Diag. feltárás eng. |  |
| Hosszúpályi |  | Diag. feltárás eng. |  |

A diagnosztikába bevont és Debrecen közüzemi vízbázisai szempontjából lényeges területek az alábbiak voltak:

Debreceni területek:

1.	I.sz. Víztermelő Üzem vízbázisa      A diagnosztikai fázis kezdete: 1997.10.31.  vége: 2000.11.30.

2.	II.sz. Víztermelő Üzem vízbázisa     A diagnosztikai fázis kezdete: 1997.10.31.   vége: 2000.11.30.

Debrecen környéki területek:

1.	Hajdúsámson Vízmű vízbázisa       A diagnosztikai fázis kezdete: 1997.10.31.  vége: 2000.11.30.

2.	Ebes Vízmű vízbázisa (Fővállalkozó: DHV Magyarország Kft.)  A diagnosztikai fázis befejeződött.

Vizsgálatot igénylő területek Debrecen üzemelő felszín alatti vízbázisán:

1.	IV.sz. Víztermelő Üzem vízbázisa

2.	3.sz. Víztermelési zóna (un. keleti iparterület: pl. Konzervgyár, Hőerőmű, Húsipar, stb.)

Debrecenben és környékén a vízellátás számára a rétegvízbázis jelenti hosszú távon is a megnyugtató megoldást. A cél tehát a megfelelő minőségű és mennyiségű ivó- és ipari víz biztosításához szükséges alapok megteremtése, melynek során az EU-csatlakozás szempontjait is maradéktalanul teljesíteni kellett. Ehhez a diagnosztikai felmérést az anyagi lehetőségek keretein belül a lehető legmagasabb szinten kell elvégezni. Csak így lehet majd a további fázisokat (biztonságba helyezési- és biztonságban tartási-) megfelelően folytatni. Megjegyzendő, hogy ilyen diagnosztikai vizsgálatokra a felszíni vízbázisok esetében is szükség van, gondoljunk csak az állandóvá vált belvízes problémákra vagy a haváriát (2000. február: a Szamoson és a Tiszán levonuló cián-szennyeződés) okozó közvetlen hatásokra.

A diagnosztikai fázis előtti tervezési szakaszban a szakmai követelményeket és az anyagi kereteket, a Debreceni Vízmű Rt. lehetőségeit és az alvállalkozók ajánlatait együttesen mérlegelve kellett a 13 db munkarészt és a fázis utolsó évében felszabaduló un. tartalék összeghez kapcsolódó további munkákat úgy egymáshoz kapcsolni, hogy a végeredményt garantálni tudja a fővállalkozó. Jelen jegyzetben nincs lehetőség a munkarészek részletes bemutatására, csak azok lényegi elemeit és a távlati felhasználási lehetőségeit lehet kiemelni.

A fázis munkarészeit az alábbi pontokban mutatom be, melyek logikai egységeket képeznek, de nem jelentenek feltétlenül időrendi sorrendet.

- Légifotók készítése a teljes területen.

- Valamennyi szükséges korábbi adat és egyéb információ összegyűjtése és rendszerezése (pl. kutak fúrási alapadatai, víztermelési és vízszintmérési adatok, vízminőség-vizsgálati eredmények).

- Figyelőkutak fúrása a monitoring rendszerhez.

- Elvi és kijelölt szennyezőforrások feltárásához. Célzott a felső két víztartó. Talajminták vétele, vízminőség és vízszint vizsgálat. Kutak talpmélysége 5–30 m.

- Mélyebb víztartók feltárása, vízminőség és vízszint vizsgálat. A kutak talpmélysége 30-200 m.

- Felszínközeli vizsgálatok. Talajszemcse-összetétel és talajvíz vizsgálatok a talajvíztartóban.

- Vízkémiai elemzések az EU–direktívák figyelembe vételével. Valamennyi vízadó szintet fel kell térképezni. A vizsgálat kiterjed az üzemelő víztermelő, korábban már meglévő és a diagnosztikai fázis során telepített figyelőkutakra egyaránt.

- Geofizikai vizsgálatok, ezen belül középmélységi és karotázs mérések elvégzése.

- Izotóp-hidrogeológiai mérések (trícium- az érzékenység-vizsgálathoz,14C- vízkor meghatározáshoz).

- Hidrogeológiai modellezés – lokális és regionális (5, 50, 100 éves elérési időhöz a 123/1997. (VII.18.) Korm. rend. szempontjai alapján).

- A vízbázis komplex állapotértékelése (1-8. pontok együttes elemzése).

- Biztonságba helyezési terv elkészítése a helyi önkormányzatok Részletes Rendezési Terveinek vizsgálatával.

A fentiekből is világosan látszik, hogy a diagnosztikai fázis végén olyan adatbázis jön létre, mely a földtani kutatásokban és az oktatásban is sokrétűen hasznosítható. Gondoljunk csak a kialakuló monitoring rendszerre, mely valamennyi vízadó nyomás- és vízminőségi állapotáról folyamatosan ad tájékoztatást.

8.4.3.	A diagnosztikai fázis eredményei a Debrecen I. és II.sz. víztermelő üzemeinek vízbázisain (1997-2000.):

Az előző 1-10. munkarészek előírásainak teljesítése során teljesített feladatokat és vizsgálatokat az alábbi néhány adattal foglalom össze:

- 140 km2-nyi terület légi fotózása és terepbejárása

- 15 db szennyező forrás felderítő fázisú vizsgálatához 39 db sekélymélységű kút létesítése 700 fm összes hosszal

- 34 db új figyelőkút létesítése 2230 fm összes hosszal

- 38 db sekélyfúrás 368 fm összes hosszal

- 18 db észlelőkút felülvizsgálata és észlelésbe vonása

- 8 db DATAQUA vízszintregisztráló műszer üzembe állítása két db adatkinyerővel

- egyidejű vízszintmérések és egymásrahatás vizsgálatok

- valamennyi kútnál és fúrásnál vízminőségi vizsgálatok és ezen belül:

- a szennyezőforrások közelében a várható szennyezéseknek megfelelő komponensekre

- 11 helyen az EU-direktívának megfelelő komponensekre

- 30 db trícium vizsgálat

A Debrecen I. és II. vízbázisoknál a hidrogeológiai „B” védőövezet kijelölésére van

szükség a felszínen, illetve a kutak körüli belső védőterületre 10 m védőtávolsággal. Az egyes övezetekhez tartozó korlátozásokat a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza. Ebből kitűnik, hogy feltétel nélküli tiltás (meglévő és jövőbeli tevékenységekre is) csak a következőkre érvényes a „B” övezetben:

- szippantott folyékony szennyvíz leürítése

- erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása

- veszélyes hulladéklerakó

- egyéb ipari szennyvíz szikkasztás.

A meglévő tevékenységek esetében környezeti felülvizsgálat vagy hatásvizsgálat

eredményétől függően megengedhetők, s csak az újak esetében tiltottak a következők:

- települési folyékony hulladéklerakó létesítése és üzemeltetése

- veszélyes hulladék ártalmatlanító.

Új tevékenységek esetében csak környezeti felülvizsgálat, illetve hatásvizsgálat

eredményétől függően engedhetők meg a kormányrendelet szerint a következők:

- lakótelep, új parcellázású üdülőterület kialakítása

- lakóépületek csatornázás nélkül

- szennyvízcsatorna átvezetése

- házi szennyvíz szikkasztása

- települési hulladéklerakó

- házi kertek, kiskertművelés

- mérgező anyagok előállítása, feldolgozása és tárolása

- ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása

- veszélyes hulladék üzemi gyűjtő

- élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása

- salak, hamu lerakása

- növénytermesztés

- komposztáló telep

- önellátást meghaladó állattartás

- műtrágyázás

- hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre

- szennyvíz öntözés

- növényvédőszerek alkalmazása

- növényvédőszer kijuttatása légi úton

- növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése,

- szennyvíziszap tárolása és termőföldön történő elhelyezése

- állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése

- haltenyésztés, haletetés

- üzemanyagtöltő állomás

- bányászat

- fúrás, új kút létesítése

- fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

A vízműkutak belső (10 m sugarú) védőterületén gyakorlatilag minden tevékenység tilos, ami nem függ össze a kút üzemeltetésével.

A monitoring-rendszer működtetését az alábbiak szerint kell végezni:

- vízszintmérések

- a víztermelő kutakon havonta nyugalmi vízszintmérés a jelenlegi üzemi mérési rend szerint

- a figyelőkutaknál legalább kéthetenkénti vízszintmérés, öt darab kúton vízszintregisztrálás.

- vízminőség vizsgálatok

- a vízműkutakban és ezek egytizedének megfelelő számú egyéb, a vízműves réteget megcsapoló kútban a vízminőség vizsgálatokat évenként a Debreceni Vízmű Zrt. központi vízminőség ellenőrzési laboratóriuma által jelenleg is vizsgált komponens körre kell elvégezni.

- az előbbi vizsgálatokat a vízműves réteg feletti összletet megcsapoló, szintén a vízműkutak mintegy egytizedének megfelelő számú kútra is el kell végezni

- a szennyezőforrások felderítő vizsgálata során telepített sekély figyelőkutakban évenként csak a legfontosabb, már korábban azonosított szennyező anyagokra kiterjedő vizsgálat szükséges, illetve ott, ahol ilyen szennyezés várható a nehézfémek és az olaj vizsgálata.

Mivel a monitoring rendszer működtetését előíró határozat nem került kiadásra,

jelenleg (2009. június 19.) csak időszakos vízszintméréseket végez a Debreceni Vízmű Zrt. A monitoring kutaknál vízminőség vizsgálat nem történik.

8.4.4.	Kármentesítések a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területén

A Felügyelőség működési területén (kivéve Békés megye) 2009. áprilisáig 147 db kármentesítést tartanak nyilván. Ezek közül 19 db kármentesítés került teljes lezárásra, a többi tényfeltárási (25 db), műszaki beavatkozási (30 db), valamint monitoring (69 db) szakaszban van, illetve néhány összetettebb szennyezés esetén (jelenleg 4 db) egyszerre folyik a műszaki beavatkozás illetve a további tényfeltárás.

A feltárt szennyezések 2/3-ánál a szennyezőanyag alifás és aromás szénhidrogén (TPH, BTEX). Ezek többnyire un. „tartályos” szennyezések, azaz a földtani közeg és a felszín alatti víz károsodása szimplafalú földalatti tartályok, a hozzá kapcsolódó szerelvények illetve a nem megfelelő használat következtében jöttek létre. Ezek általában kisméretű vertikális és horizontális kiterjedésű szennyezések. Néhány szennyezésnél gyakori a szennyezőanyagok nagy száma, a nagy horizontális kiterjedés és a mélyebb rétegek érintettsége is. Ezeknél a kármentesítés költsége meghaladja a 100 millió forintot.

Néhány esetben a szennyezést nehézfémek, ammónium, nitrát vagy növényvédő szerek okozzák.

A legtöbb problémát okozó szénhidrogének 5 db kármentesítésnél számítanak jellemző szennyezőanyagnak. A klórozott szénhidrogének okozta szennyezések felszámolására jelenleg nemzetközi szinten sincs megfelelően hatékony technológiai megoldás, ezért ezek a károsodások valószínűsíthetően több évtizedig is megmaradnak, illetve a kármentesítési technológia kutatása párhuzamosan halad a mentesítésekkel.

A kármentesítések kb. 1/5-e vízbázisvédelmi területen található (a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet szerint 1a, fokozottan érzékeny kategória), ezekre kiemelt figyelmet kell fordítani csakúgy, mint az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében zajló három, államilag finanszírozott kármentesítésre, melyek vonatkozásában 2008-ban elvégezték a tényfeltárást és a műszaki beavatkozást is megtervezték.

Jelenleg (2009. április) a záródokumentációk elbírálása van folyamatban a Felügyelőségen.

A Kármentesítési program folyamatát az 5. ábrán mutatom be.

5. ábra

Debreceni példák a kármentesítésre

1. BIOGAL –TEVA Rt.

A TEVA Rt. Debrecen, Pallagi u. 13. sz. alatti gyógyszergyára (korábban: BIOGAL Rt.) területén és környezetében vertikális és horizontális kiterjedésében is igen súlyos, főként klórozott szénhidrogén (VOCL) szennyezés található. A VOCL szennyezés az eddigi feltárási adatok alapján kb 50 - 60 m mélységig jutott le, a második és harmadik vízadó rétegben is jelentős koncentrációban van jelen, több esetben önálló fázisként detektálható. A gyár környezetében kialakult környezetszennyeződés rendkívül súlyosnak mondható.

Ez komoly gondot jelent, hiszen a szennyezett terület a debreceni üzemelő II.sz. vízmű védőterületére esik.  A szennyeződés miatt a BIOGAL Rt. és a Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett mélyfúrású kutak egy részét le is kellett állítani.

A klórozott szénhidrogén felszín alatti transzportjának és eloszlásának komplexitása miatt a műszaki beavatkozás nagy környezeti kockázattal jár ezért a záró dokumentáció szerint a mélyebb rétegek kármentesítése csak több lépésben, fokozatos tesztelések alapján történhet.

Az első réteg kármentesítése 2001 óta zajlik, a mélyebb rétegek mentesítése – figyelembe véve a kisebb viszkozitású és nagyobb sűrűségű szennyezőanyag felszín alatti eloszlásának komplexitását, a rendkívül összetett földtani képződményeket, illetve azt, hogy a mélyebb rétegekben lévő VOCL szennyezések kezelése – kiforrott, hatékony technológiák hiányában – világszerte komoly nehézségeket okoz, rendkívül nehéz feladat. A rétegvizek mentesítésére jelenleg hatékony, javarészt helyszínre adaptált, innovatív technológiák keresése illetve laboratóriumi és pilot tesztelései zajlanak.

Ugyanakkor az eddigi szakértői anyagok, modellezések kimutatták, hogy a szennyezés, figyelembe véve a szennyezőanyag vertikális transzportját illetve a transzportot elősegítő, Vízmű több évtizedes termelése által okozott depresszió leszívó hatását, komoly veszélyt jelent a vízműves (alsó pleisztocén korú) rétegre, az eddigi becslések alapján a szennyezés akár 30 éven belül elérheti a II.sz. vízmű által termelt réteget. Ezen kívül a legújabb szakértői adatok, komplex modellezések eredményei alapján a jövőben, a szennyezés közvetlen környezetében a depresszió csökkentése, ezáltal a szennyezés vertikális transzportjának lassítása érdekében felmerülhet az eddigi vízkitermelések átcsoportosítása is. A konkrét vízkitermelési volumenek azonban csak további vizsgálatok elvégzését követően határozhatók meg.

Legfontosabb adatok:

Debrecen I.-II. Vízmű 50 éves elérési idejű, B hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el.

A környezetszennyeződés helye: Debrecen, Pallagi út 13. TEVA Zrt. telephelye és környezete

# Felelős: TEVA Gyógyszergyár Zrt.

A feltárt környezetszennyező anyag(ok): Illékony klórozott szénhidrogének (perklóretilén, tetraklóretilén, triklóretilén, széntetraklorid, kloroform, …), aromás szénhidrogének (BTEX)

# Szennyezett közeg: talajvíz, rétegvíz

Kármentesítés kezdete: 2001. (tényfeltárás kezdete), műszaki beavatkozás a talajvízben 2002. óta.

# A kármentesítés jelenlegi fázisa: tényfeltárás (rétegvizek), műszaki beavatkozás (talajvíz)

# Klórozott szénhidrogén szennyező anyagok becsült mennyisége:

A legfrissebb, 2008-as szakértői dokumentáció szerint az oldott, talajhoz kötött illetve szabad fázisban lévő VOCL szennyező komponensek közel 10 tonna mennyiségben lehetnek jelen. A szennyezés komponensenként és vízrétegenként eltérő kiterjedésében van jelen, összességében a gyár jelentős területét érinti, illetve K-i, Ny-i irányban kiterjedt a gyár területéről.

# A kármentesítés cél-értéke: D kármentesítési határérték

Egykori, 10/2000. (VI. 2.) KöM - EüM – FVM – KHVM együttes rendeletben szereplő ’C1’ értékek: tetraklór-etán és bomlástermékei, perklór-etilén, triklór-etilén, triklór-etán, metanol, etanol, aceton, etil-acetát, benzol, toluol komponensekre

# Költség volumen:

# Jelenleg csak becsülhető, vélhetően több milliárd forint

# Alkalmazott kármentesítési technológia:

Talajvíz mentesítés: Pump & Treat rendszer, termelőkutak, 1 központi tisztítórendszer, tisztított víz szikkasztása a gyártól K-re elhelyezkedő szikkasztó – drénrendszer segítségével, 2004 óta (ameddig csatornára ment a tisztított víz). Ezidáig kb. 400.000 m3 talajvíz került megtisztításra, a napi kitermelt, megtisztított vízmennyiség átlagosan 230-250 m3.

Rétegvíz: helyszínre adaptált, részben már elterjedt, részben innovatív kármentesítési technológiák keresése zajlik, kutatási munkákkal, laboratóriumi, majd félüzemi kísérletekkel.

# Most milyen szakaszban van, várható befejezése:

A talajvíz kármentesítése a szakértői anyagok alapján 2013-ig fog tartani.

A rétegvíz vonatkozásában egyelőre nem ismeretes olyan technológia, mellyel a célállapotot el lehetne érni. Fő cél olyan technológia találása/alkalmazása, mellyel a kockázatok (jelen esetben főként a vízbázis veszélyeztetettsége) minimalizálhatók. A legújabb eredmények alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a vinil-kloridra, mely a tetraklóretán alap szennyezőanyag egy végső bomlásterméke, rendkívül mobilis és veszélyes komponens.

Forrás: TIKTVF

2. DAEWOO-MGM Rt.

Az 1996-97-ben a DAEWOO-MGM Rt. debreceni telephelyén, a COMCO-MARTECH által elvégzett környezeti állapotfelmérés során bebizonyosodott, hogy a talaj illetve talajvíz szénhidrogénekkel, valamint illékony klórozott szénhidrogénekkel szennyezett.

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 1997. áprilisában kötelezést adott ki arra, hogy az DAEWOO-MGM Rt. tegyen intézkedéseket a talaj ill. talajvíz szennyeződéseinek a felszámolására, a szennyezés utánpótlásának megakadályozására, a megvalósíthatóságukhoz szükséges intézkedési és kárelhárítási terv elkészítésére, monitoring rendszer kiépítésére, valamint a további vizsgálatok elvégzésére.

Az Elgoscar 2000 Kft. elkészítette a  kármentesítési tervet, mely alapján elrendeltük a kármentesítés ill. próbaüzem megkezdését.

A talajvíz alifás és klórozott alifás szénhidrogénektől történő megtisztítását ’Pump and Treat” módszer alkalmazásával végezték. A szennyezett talajvizet nagy átmérőjű termelőkutakból szivattyúzták ki, melyet a helyszínre telepített víztisztító berendezéssel megtisztítottak A kezelt vizet kis részben enzimes bioaktivátorral történő összekeverés után - injektáló lándzsák segítségével - visszatápláltak a földtani közegbe, döntő részben pedig a gyár alkalmas részén elszikkasztották.

Időközben a volt Nagysorozat gyártó csarnok átalakítása során 2000. júniusában 10 m3 gázolaj elfolyás történt, melynek nagy részét az azonnali kárelhárítás keretében visszanyerték. Ennek ellenére a talajon keresztül a szennyeződés lejutott a talajvízbe, mely 2001. második felében szabad fázis formájában megjelent. A szennyeződés új keletű, amely az előző időszakban nem volt kimutatható. Tárgyi utószennyezés vonatkozásában tényfeltárást írt elő a Felügyelőség, mely vizsgálatok alapján műszaki beavatkozási terv készítésére, majd a benyújtott tervek alapján 2005-ben műszaki beavatkozásra kötelezték a DAEWOO-MGM Rt.-t, mely beavatkozás ezen jegyzet írásakor (2009. április) is folyamatban van.

A kármentesítési munkálatokat végző Elgoscar 2000 Kft. féléves jelentései illetve a mintavételek és laboreredmények időközben azt jelezték, hogy a rétegvíz figyelésére létesített kutakban, valamint a DAEWOO-MGM Rt. saját ipari víz kútjaiban is kimutatható, sőt egyre inkább növekvő tendenciát mutatnak a klórozott szénhidrogének koncentrációi.

Fentiek alapján a Felügyelőség 2002-ben előírta a rétegvíz klórozott szénhidrogén szennyeződés lehatárolásának elvégzését, újabb mintavételi pontok létesítését és a jelenleg arra alkalmas helyeken a gyár területén, valamint annak környezetében lévő kutakból az illékony halogénezett alifás szénhidrogénekre vonatkozó azonnali mintavételt és laboratóriumi vizsgálatok elvégzését. A vizsgálatok sürgősségét a Debreceni Vízmű Rt. által üzemeltetett II. sz. vízműtelepi kutak közelsége s így a felszín alatti vízbázis védelme indokolta.

A benyújtott, rétegvízre vonatkozó záró dokumentáció nem tekinthető teljesnek, mivel a sekély rétegvíz horizontális lehatárolása nem történt meg teljes mértékben, s a mélységi lehatárolás is kiegészítésre szorult. A fentiek miatt a Felügyelőség 2004-ben a tényfeltárás kiegészítésére, műszaki beavatkozás tervezésére és végzésére kötelezte a DAEWOO-MGM Rt-t. Emellett a sekély rétegvíz észlelő kutak termelésbe állítását, valamint a szennyezést jelző I/a és V/b. jelű gyári termelő kutak folyamatos üzemeltetését írtuk elő.

A tényfeltáró záró dokumentáció elkészült. A tényfeltárás során 19 ponton mérnökgeofizikai szondázást és rétegszelektív mintavételt hajtottak végre, 5 db sekély rétegvízre települt (kb. 25m talpmélységű) és  6 db  rétegvíz ( kb.  45m talpmélységű ) észlelőkút létesült a meglévőkön kívül.

A vizsgálati eredmények alapján a sekély rétegvízben két  szennyezett góc található, egyik a terület É-i részén, a hordós tároló, volt hengergörgő sor üzem és az  V/b kút által határolt területen, a másik góc a DAWR-10 jelű kút környéke, kisebb kiterjedésben.

A 40-45m közötti rétegvízre települt észlelő kutak ill. a gyári termelő kutak által kijelölt szennyezett terület az I/A, V/B és a III. jelű gyári termelő kutak háromszöge. Egy-egy kisebb szennyezési góc volt kimutatható a II/a és a DAWR—8 jelű kutak közelében.

A tényfeltáró záró dokumentációt és a szennyeződés lehatárolást a Felügyelőség elfogadta, szennyezés eltávolítására műszaki beavatkozási tervet kellett készíteni, mely beadásra került.

A benyújtott tervek alapján a Felügyelőség elfogadta a rétegvíz szennyezés megszüntetésére az ENVITEST Kft. által készített műszaki beavatkozási tervet, s kötelezést adott ki a terv alapján történő rétegvíz szennyezés megszüntetésére, monitoring végzésére.

A rétegvízben is megjelenő szennyezettség továbbterjedésének megakadályozására először a gyári termelő kutak folyamatos üzemét rendeltük el, s 2005-ben kiépült a  sekélyréteg- és rétegvíz tisztítására is alkalmas tisztító rendszer, valamint a kármentesítésben részt vevő termelő kutak. Emellett elvégezték a gyári termelő kutak palástcementezését, ill. annak javítását körbe injektálással.

A csapágygyár területén zajlott műszaki beavatkozás – a Nagycsarnok körüli utószennyezés kivételével – zárójelentését az MGM-DAEWOO Rt. megbízásából az ENVITEST Kft. készítette el és nyújtotta be 2007. októberében a Felügyelőség részére.

A záró dokumentációban foglaltak, valamint a műszaki beavatkozás alatti monitoring jelentések alapján mind a talajvízben, mind a rétegvízben a koncentrációk fokozatosan csökkenő tendenciát mutattak. A 2007. júniusi, illetve augusztusi monitoring eredmények alapján a ’D’ kármentesítési határértékek elérése teljesült.

Fentiek alapján 2007. végén a műszaki beavatkozás lezárásra került, s (a FAG csarnoknál lévő utószennyezés kivételével) elrendeltük a kármentesítési terület utó monitoringozását.

# Kármentesítési terület főbb adatai:

A szennyezéssel érintett terület: Debrecen, Kassai u. 129.

- Hrsz.: 4562/1, 4562/2, 4562/3, 4562/4, 4562/5, 4562/6, 4562/7,

- Sarokponti koordináták: EOV X: 248550 – 249300, EOV Y: 845850 - 846400

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 2. számú melléklete szerint a tevékenység helyének besorolása: „1a” felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület.

Megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek, felszín alatti vízre:

| Felszín alatti víz típus | területhasználat | TPH ((g/l) | VOCL ((g/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Talajvíz | Gyár területén | 500 | 100 |
|  | Gyár területén kívül | 200 | 60 |
| Rétegvíz | egységesen | 100 | 100 |
| Rétegvíz 70 m-nél mélyebb kutakban | egységesen | 100 | 40 |

Az FAG csarnoknál lévő utószennyezés műszaki beavatkozási munkáit 2008. szeptember végén befejezték és a Felügyelőséghez 2008. novemberben benyújtott műszaki beavatkozási záró dokumentációban készre jelentették. A beavatkozás során összesen 270 000 m3 szennyezett vizet termeltek ki, illetve tisztítottak meg.

A műszaki beavatkozás alatti monitoring jelentések alapján a szennyezettségi koncentrációk fokozatosan csökkenő tendenciát mutattak a területen. A 2008. júniusi, illetve szeptemberi monitoring eredmények alapján a ’D’ kármentesítési határértékek elérése teljesült.

A Felügyelőség elrendelte a kármentesítési terület utó monitoringját, amelyet a teljes  gyárterület utó-monitoringjával együtt, azzal összhangban kell végezni. Megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek, felszín alatti vízre az alábbi:

|  | TPH ((g/l) | VOCL ((g/l) |
| --- | --- | --- |
| Talajvíz | 500 | 100 |

Forrás: TIKTVF

# 3. Debreceni Repülőtér

A szovjet csapatok kivonulása után a Debreceni Repülőtér területén környezetszennyezés – gázolaj és kerozin szennyezés a talajban és a felszín alatti vízben – maradt hátra a helytelen tárolás és üzemeltetés következtében.

A károk felmérése 1991-ben kezdődött az ELGI méréseivel. A felmérés kimutatta, hogy rendkívül nagy mértékű szennyeződés érte a talajt és talajvizet, elsősorban az I. sz. és II. sz. üzemanyag tároló, valamint az ún. álcahálós gázolaj tároló környezetében. Ezeken a területeken sürgősségi beavatkozás történt a szennyezés helyben tartására.

1995-ben tulajdonos váltás zajlott le, mivel a repülőtér Debreceni Megyei Jogú

Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába került. Az Önkormányzat megbízásából az ELGOSCAR-2000 Kft. részletes tényfeltárást készített, mely alapján a műszaki beavatkozás elkezdődött.

A feltárás 10 szennyezett területet határolt le. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) határozatában az egyes szennyezett területekre vonatkozóan különböző határidőt állapított meg a kármentesítés elvégzésére. Négy területen a kármentesítés be is fejeződött, a többi területen viszont a beavatkozással csak a szennyezés továbbterjedését lehetett megakadályozni, a célállapot nem volt elérhető.

Az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg nem volt elegendő a megfelelő mentesítő-rendszer kiépítésére, intenzív működtetésére.

A fentiek miatt a kármentesítés egy intenzifikált műszaki beavatkozást igényelt, melyhez feltétlenül szükséges volt a műszaki beavatkozási tervek oly módon történő változtatása, amely a kármentesítés sokkal gyorsabb, intenzívebb megvalósítását biztosítja, s amely lehetőséget ad a kármentesítés mihamarabbi befejezésére. A műszaki beavatkozás módosítására elkészültek a tervek, amelyben megfogalmazásra kerültek az elérendő célállapotok a talajra és a talajvízre.

A repülőtér területén öt helyszínen (I. sz. és II. sz. üzemanyag tároló, álcahálós üzemanyag tároló, központi üzemanyag tároló, hangárok ) intenzifikált  kármentesítés indult, amelyet egy KIOP pályázat nyerteseként az Önkormányzat finanszírozott. A műszaki beavatkozás elvégzését közbeszerzési eljárás keretében az ELGOSCAR-2000 Kft. nyerte el.

Az I. sz. üzemanyag-tároló területén kitermeltek, majd megtisztítva visszatöltöttek közel 80.000 m3, a II. sz. üzemanyag-tároló területén 63.000 tömör m3 térfogatú szennyezett talajt. Az öt szennyezett területen található szennyezett talajvíz négyszeres térfogata lett kitermelve, megtisztítva és speciális weetlandban visszaszikkasztva. A talajvíz tisztítása un. ,,Pump and Treat” módszerrel – termelő kutakból és vákumextrakciós kutakból történő vízkiemeléssel, összetett tisztítórendszer (szabadfázis lefölözés + air sztripper) alkalmazásával – történt. Elbontásra került, több mint 5000 m3 térfogatú nem szabványos tárolótartály, kiemelésre került több mint 6000 fm földalatti kerozin vezeték, bontásra, majd hasznosításra került több, mint 5000 m3 beton.

A műszaki beavatkozás befejezési határideje eredetileg 2008. június 30-a volt, melyet a pályázati szerződéskötés elhúzódása miatt 2008. szeptember 30-ra módosított a Felügyelőség.

Az elvégzett munkák eredményeképpen 2008. július hónapban a Felügyelőség által megtartott hatósági ellenőrző mintavételezés és a Bálint Analitika Kft. által végzett akkreditált mintavételezés és vizsgálatok alapján az előírt kármentesítési határértékek maradéktalanul teljesítésre kerültek mind az öt műszaki beavatkozással érintett területen.

A műszaki beavatkozás elérte célját és a záró mintavételezés eredményei alapján a terület talajának és talajvizének szennyezettsége további környezeti kockázatot már nem okoz.

A műszaki beavatkozás befejezését követően a mentesítő rendszerek elbontásra kerültek, azonban a műszaki beavatkozás eredményességének ellenőrzése érdekében legalább 5 éven keresztül a monitoring kutak működését biztosítani kell, ennek érdekében a Felügyelőség 2008. novemberében utó monitoring végzésére kötelezte az Önkormányzatot.

Forrás: TIKTVF

# Irodalomjegyzék

[1] 	 Ásványvizek és gyógyvizek Szerkesztette: Borszéki Béla Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1979.

[2] A mélységi vízbázis üzemeltetésének tapasztalatai és várható következtetései a debreceni példán keresztül Újlaki Péter vízellátás-csatornázás-szennyvíztisztítási szakmérnöki diplomadolgozata BME 1993.

[3] Debrecen és Hajdúsámson üzemelő sérülékenynek nyilvánított mélységi vízbázisainak diagnosztikai vizsgálata (1997-2000.) Magyar hidrológiai Társaság Országos Vándorgyűlése Miskolc, 1999. 666-693. oldal

[4] A debreceni rétegvízbázis üzemeltetési tapasztalatai, különös tekintettel az 1987-1998. közötti időszakra. Magyar hidrológiai Társaság Országos Vándorgyűlése Miskolc, 1999. 804-828. oldal

[5] 65/2004. (IV.27.) FVM-EszCsM-GKM együttes rendelet

[6] Debreceni rétegvizek minősége az ásványvíz minősítés tükrében XV. Konferencia a felszín alatti vizekről Újlaki Péter előadása, Balatonfüred 2008. március 26-27.

[7] Az ásványvíz hatása az emberi szervezetre XVI. Konferencia a felszín alatti vizekről Újlaki Péter előadása, Siófok 2009. március 25-26.

[8] A Tiszántúli környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének környezeti állapota 2007. évben TiKTVF, 2008.

[9] A Tiszántúli környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének környezeti állapota 2008. évben TiKTVF, 2009.